Sensoren
Die hier angegebenen Sensoren sollen zur Erkennung von Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung eingesetzt werden.

Empfehlung des Einsatzes eines MEMS = Micro-Electro-Mechanical System
MEMS enthalten Sensoren und Aktoren, aber auch Oszillatoren und Filter.

Bezeichnung / Hersteller	Eigenschaften / Pro / Contra	Bild
MM7150-AB0/ / Mikrochip / Sensortyp: / BMC150/ / BMC160	3-Achsen-Gyroskop / 3-Achsen-Beschleunigungsmesser / 3-Achsen-Magnetometer / Versorgungsspannung: 2,3 – 3,6 V / Bauform: Modul mit Bosch BMC150 / BMC160 / Geschwindigkeit-Messbereich: ± 2000°/s / Beschleunigung-Messbereich: ± 2g / Kommunikation: I2C-Bus / BMC150 = Beschleunigungssensor mit 3-Achsen und 12 Bit Auflösung / + werksseitige Vorkalibrierung / + Modulbauform, geringerer Arbeitsaufwand / + Bauform 17mm x 17mm / + Preis: 28,37 €
MPU-6050/ / Invensense	3-Achsen-Gyroskop / 3-Achsen-Beschleunigungsmesser / Versorgungsspannung: 2,5 – 3,6 V / Bauform: QFN / Geschwindigkeit-Messbereich: programmierbar bis 2000°/s / Beschleunigung-Messbereich: programmierbar bis 16g / Kommunikation: I2C-Bus / Auflösung: 16 Bit / + Preis: 9,33 € / + Bauform 4mm x 4mm x 0,9mm / - Kalibrierung / - Anfertigung einer Platine

Bezeichnung / Hersteller	Eigenschaften / Pro / Contra	Bild
2020/ / ADAFRUIT INDUSTRIES / Sensortyp: / LSM9DS0/ / ST	3-Achsen-Gyroskop / 3-Achsen-Beschleunigungsmesser / 3-Achsen-Magnetometer / Versorgungsspannung: 2,4 – 3,6 V / Bauform: Modul mit ST LSM9DS0 / Geschwindigkeit-Messbereich: bis 2000°/s / Beschleunigung-Messbereich: bis 16g / Kommunikation: SPI/I2C-Bus / + werksseitige Vorkalibrierung / + Modulbauform, geringerer Arbeitsaufwand / + Bauform 14mm x 14mm / + Preis: 21,33 € / + Gleicher Hersteller wie µController
2019/ / ADAFRUIT INDUSTRIES / Sensortyp: / MMA8451Q/ / Xtrinsic	3-Achsen-Gyroskop / 3-Achsen-Beschleunigungsmesser / Versorgungsspannung: 1,95 – 3,6 V / Bauform: Modul mit MMA8451Q / Geschwindigkeit-Messbereich: °/s / Beschleunigung-Messbereich: bis 8g / Kommunikation: I2C-Bus / Auflösung: 14 Bit / + werksseitige Vorkalibrierung / + Bauform 3mm x 3mm x 0,95mm / + Modulbauform, geringerer Arbeitsaufwand / + Preis: 21,33 € / - Datenblattangabe °/s ungenügend

1. Motor/Antrieb

Vergleich zwischen DC-Motoren und Brushless-DC-Motoren:

	DC-Motoren	Brushless-DC-Motoren
Eigenschaften	Wicklungen liegen auf dem Rotor	Wicklungen liegen im Stator
Pro/Contra	+ einfache Ansteuerung / + hohe Überlast möglich / - Durch Magnete, schlechte Wärmeabfuhr / - Verschleißbehaftet durch mechanischen Kommutator / - max. Drehzahl durch Kommutator begrenz	+ gute Wärmeabfuhr / + Höhere Drehzahlen möglich / + Kürzere Bauweise / + gutes dynamisches Ansprechverhalten / + Flexibilität durch zwei- oder vierpolige Ausführung / + lange Lebenszeit / + Bestimmung der Rotorlage / - Elektronische Auswertung um durch Gebersignal die Feldspulen anzusteuern

Bezeichnung / Hersteller	Eigenschaften / Pro / Contra	Bild
251601/ / MAXON MOTOR	Bürstenloser Flachmotor / Nennspannung: 24 V / Nennleistung: 50 W / Nenndrehzahl: 5240 1/min / Nennmoment: 83,4 mNm / Schaftdurchmesser: 4mm / Max. axiale Belastung (dynamisch): 3,8 N / Max. radiale Belastung: 20 N, 5mm ab Flansch / + Kompakte Bauweise / + Hohe Polpaarzahl (8) / + Außendurchmesser: 43,2 mm / - Preis: 100,31 € / - geringes Drehmoment

Bezeichnung / Hersteller	Eigenschaften / Pro / Contra	Bild
408057/ / MAXON MOTOR	Bürstenloser Flachmotor / Nennspannung: 24 V / Nennleistung: 100 W / Nenndrehzahl: 3840 1/min / Nennmoment: 227 mNm / Schaftdurchmesser: 8mm / Max. axiale Belastung (dynamisch): 12 N / Max. radiale Belastung: 112 N, 5mm ab Flansch / + Kompakte Bauweise / + Hohe Polpaarzahl (7) / + Hohes Drehmoment / - Preis: 202,- € / - Außendurchmesser: 68 mm
DF45M024053-A2/ / NANOTEC	Bürstenloser Flachmotor / Nennspannung: 24 V / Nennleistung: 50 W / Nenndrehzahl: 5260 1/min / Nennmoment: Spitze 250 mNm, Dauer 84 mNm / Schaftdurchmesser: 4mm / Max. axiale Belastung (dynamisch): 10 N / Max. radiale Belastung: 28 N, 10mm Flansch / + Kompakte Bauweise / + Sehr hohe Polpaarzahl (16) / + Außendurchmesser: 42,8 mm / + Preis: 44,33 € / - geringes Drehmoment

Vergleichsübersicht Motoren:
	Nennspannung	Nennleistung	Nenndrehzahl	Nennmoment	Schaftdurchmesser	Max. axiale Belastung	Max. radiale Belastung*	Außendurchmesser	Preis
251601/ / MAXON MOTOR	24 V	50 W	5240 1/min	83,4 mNm	4 mm	3,8 N	20 N / 5 mm	43,2 mm	100,31 €
408057/ / MAXON MOTOR	24 V	100 W	3840 1/min	227 mNm	8 mm	12 N	112 N / 5 mm	68 mm	202,- €
DF45M024053-A2/ / NANOTEC	24 V	50 W	5260 1/min	84 mNm	4 mm	10 N	28 N / 10 mm	42,8 mm	44,33 €

* Man beachte, dass die Position eines Flansches von dem Angriffspunkt der gegebenen Radialkraft abweichen kann!

Impulsauslösung
Wertigkeit bzw. Funktionalität in einer Variantenabstufung:
Stellglied (Servomotor)
Sehr gute Impulsgröße. Servomotor muss schnelle Stellzeit besitzen.
Rastbolzen magnetisch betätigt
Hohe radiale Belastung. Durch Magneten wird das Gesamtsystem träge.
Bremsbacken
Wo im Internet zu finden? Durch Schlupf könnte der Impuls nicht ausreichen

Anmerkungen:
Nach Auswahl der von 1. - 3. genannten Betriebsmittel müssen weitere Teile bestellt werden:

Schrauben (Müssen bestellt werden oder sind an HS verfügbar? Ansprechpartner an HS?)
Leitungen (Querschnitt? Ansprechpartner an HS?)
Stehlager (Nur für 2D von Nöten. Keilnaben auf Keilwellen. Keilwellenprofil auf 2DPlatte. Siehe www.maedler.de)

Für Winkelpositionsmessung bei 2D, hat die ETH Zürich einen Drehgeber verwendet...