Untersuchung einer Würfelkante als mechanisches System

Die folgenden Bezeichnungen werden zur Beschreibung der physikalischen Größen des Systems verwendet.

matrix { alignl A # alignl- {} Drehpunkt des Gesamtsystem #~~~# alignl B # alignl- {} Drehpunkt der Motorachse ## alignl %phi_b # alignl- {} Drehwinkel des Körper #~~~# alignl %phi_w # alignl- {} Drehwinkel des Schwungrad ## alignl m_K #alignl- {} Masse des Körper #~~~# alignl m_R #alignl- {} Masse des Schwungrad ## alignl %THETA^{(A)}_K #alignl- {} MTM des Körper #~~~# alignl %THETA^{(B)}_R #alignl- {} MTM des Schwungrad ## alignl %THETA^{(A)}_G #alignl- {} MTM des Gesamtsystem #~#~ #~ ## alignl l_{overline{AB}} #alignl- {} Abstand von A zu B #~~~# alignl l_{overline{SA}} #alignl- {} Abstand von A zu S_K ## alignl C_R #alignl- {} Reibkoeffizient der Schwungmasse #~~~~~# alignl C_K #alignl- {} Reibkoeffizient des Körper ## alignl T_M #alignl- {} Motormoment #~#~#~ }

Das Massenträgheitsmoment(MTM) des Gesamtsystem um den Drehpunkt (A) ergibt sich aus den MTM der Teilsysteme. Die Schwungmasse kann zur Bestimmung ihres MTM um (A) als Punktmasse behandelt werden. Daraus ergeben sich die folgenden Massenträgheitsmomente.

matrix{ %THETA^{ (A) }_R # {}={} # m_R cdot l_{overline{AB}}^2 # {} # {}## %THETA^{ (A) }_G # {}={} # %THETA^{(A)}_b + %THETA^{ (A) }_R # {}={} # %THETA^{(A)}_b + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 }

Die, durch die Gravitation entstehenden, Momente lassen sich wie folgt berechnen.

matrix{ M^{ (A) }_{G,K} # {}={} # m_K cdot l_b cdot g cdot sin( %phi_K) #{}#{} ## M^{ (A) }_{G,R} # {}={} # m_R cdot l_{overline{AB}} cdot g cdot sin( %phi_K ) #{}#{} ## M^{ (A) }_{G,G} # {}={} # M^{ (A) }_{G,K} + M^{ (A) }_{G,R} # {}={} # ( m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}} ) cdot g cdot sin( %phi_K ) }

Das Motormoment beschleunigt die Schwungmasse, folgich wirkt es verzögernd auf den Körper.

matrix{ M^{ (A) }_{ M,K } # {}={} # -T_M }

Die Reibmomente werden als linear von der Geschwindigkeit abhängend approximiert.

matrix { M^( A )_{ R,K } # {}={} # -C_K cdot dot %phi_K # {}#{} ## M^( A )_{ R,R } # {}={} # C_R cdot dot %phi_R # {} # {} ## M^( A )_{ R,G } # {}={} # M^( A )_{ R,K } + M^( A )_{ R,R } # {}={} # -C_K cdot dot %phi_K + C_R cdot dot %phi_R }

Aus diesen Momenten resultiert die Differentialgleichung zur Beschreibung der Dynamik des Körper.
matrix{ %THETA^( A )_G cdot ddot %phi_K # {}={} # M^( A )_{ G,G } + M^( A )_{ M,K } + M^( A )_{ R,G } ## ( %THETA^(A)_K + m_R cdot l^2) cdot ddot %phi_K # {}={} # ( m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}} ) cdot g cdot sin( %phi_K ) - C_K cdot dot %phi_K + C_R cdot dot %phi_R - T_M }

Die Schwungmasse wird durch das Motormoment angetrieben und von einem Reibmoment verzögert. Daraus ergibt sich die, auf die vertikale Mittelachse bezogene, Winkelbeschleunigung.

matrix{ %THETA^(B)_R cdot ddot %phi_R # {}={} # T_M - C_R cdot dot %phi_R }

Aus den geometrischen Beziehungen ergibt sich die zum Körper relative Winkelbeschleunigung.

matrix{ ddot %phi_R # {}={} # { T_M - C_R cdot dot %phi } over { %THETA^(B)_R } - ddot %phi_K ## ddot %phi_R # {}={} # { (%THETA^(A)_K + %THETA^(B)_R + m_R cdot l_{overline{AB}}^2) cdot (T_M - C_R cdot dot %phi_R) } over { %THETA^(B)_R cdot (%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2) } - { (m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}}) cdot g cdot sin(%phi_K) - C_K cdot dot %phi_K } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } }

Aus den Differentialgleichungen kann eine Zustandsraumdarstellung bestimmt werden.

matrix { z_1 #{}={}# %phi_K #~~~~~# z_2 #{}={}# dot %phi_K #~~~~~# z_3#{}={}#dot %phi_R } newline matrix { left[matrix{ dot z_1 ## dot z_2 ## dot z_4 }right] = left[ ] matrix{0#1#0## {g cdot ( m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}} )} over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } # { -C_K } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } # { C_R } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } ## { -g cdot (m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}}) } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}} } # { C_K } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } # { -C_R cdot (%THETA^(A)_K + %THETA^(B)_R + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 )} over { %THETA^(B)_R cdot (%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2) } }right] cdot left[matrix{z_1 ## z_2 ## z_3} right] + left[matrix{0 ## -1 over {%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2} ## {%THETA^(A)_K + %THETA^(B)_R + m_R cdot l_{overline{AB}}^2} over {%THETA^(B)_R cdot (%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2)} }right] cdot x(t ) } newline matrix { y( t ) = left[matrix{1#0#0 }right] cdot left[matrix { z_1 ## z_2 ## z_3 }right] }

Aus Gründen der Übersicht werden die folgenden Abkürzungen eingeführt.

matrix { %alpha_1 #{}={}# {{g cdot ( m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}} )} over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 }} # ~~~~ # %alpha_2#{}={}# { -C_K } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } # ~~~~ # %alpha_3#{}={}# { C_R } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } ## %alpha_4 #{}={}# { -g cdot (m_K cdot l_{overline{SA}} + m_R cdot l_{overline{AB}}) } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}} } # ~~~~ # %alpha_5#{}={}# { C_K } over { %THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 } # ~~~~ # %alpha_6 #{}={}# { -C_R cdot (%THETA^(A)_K + %THETA^(B)_R + m_R cdot l_{overline{AB}}^2 )} over { %THETA^(B)_R cdot (%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2) } ## %beta_1 #{}={}# -1 over {%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2} # ~~~~ # %beta_2#{}={}# {%THETA^(A)_K + %THETA^(B)_R + m_R cdot l_{overline{AB}}^2} over {%THETA^(B)_R cdot (%THETA^(A)_K + m_R cdot l_{overline{AB}}^2)} # ~ #~#~#~ }

Mit Hilfe der Systemmatrizen kann die Übertragungsfunktion bestimmt werden.

matrix{ bold A #{}={}# left[matrix{ 0#1#0## %alpha_1 # %alpha_2 # %alpha_3 ## %alpha_4 # %alpha_5 # %alpha_6}right] #~~~~~~~~# bold B#{}={}# left[ matrix{0##%beta_1##%beta_2} right] #~~~~~~~~# bold C#{}={}# left[ matrix{1#0#0} right] #~~~~~~~~# bold D#{}={}# left[ 0 right] } newline newline matrix { G( s ) #{}={}# bold B cdot %PHI(s) cdot bold C + D cdot %delta ## %PHI( s ) #{}={}# ( s cdot I - A )^-1 } newline matrix { G( s ) #{}={}# {- {{ %alpha_3 cdot %beta_2 + %beta_1 cdot %alpha_6 } over { %alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6 } }} cdot { left( { {%beta_1 cdot (%alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6)} over { (%alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6) cdot (%alpha_3 cdot %beta_2 + %beta_1 cdot %alpha_6)} } cdot s + 1 right) } over { {-1} over {%alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6 } cdot s^3 + { %alpha_6 - %alpha_2 } over { %alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6 } cdot s^2 + { %alpha_1 - %alpha_2 cdot %alpha_6 + %alpha_3 cdot %alpha_5 } over { %alpha_3 cdot %alpha_4 - %alpha_1 cdot %alpha_6 } cdot s + 1 }}
Untersuchung der erforderlichen Motoreigenschaften
An Hand der Differentialgleichungen können die Anforderungen an den Motor in Abhängigkeit von der Geometrie bestimmt werden. Außerdem können durch diese Berechnungen Rückschlüsse auf die Konstruktion der Bauteile gezogen werden. Es müssen sowohl die benötigten Motormomente zur Stabilisation als auch die minimalen Drehzahlen zum Aufstellen des Körper untersucht werden.
Um die erforderlichen Massen und Abstände zu bestimmen wird mit einer vereinfachten Geometrie gearbeitet, welche auf dem vorläufigen CAD-Entwurf basiert.

[Bild zur Darstellung der einzelnen Körper]

Zuerst müssen die Massen und Trägheitsmomente der einzelnen Baugruppen bestimmt werden.
matrix{ m_1 #{}={}# %rho_1 cdot bar z_1 cdot (l_K^2 - l_D^2) #~~~~~# %THETA^( A )_1 #{}={}# m_1 cdot l_K^2 over 48 + m_1 cdot l_K^2 over 2## m_2 #{}={}# bar y_2 cdot bar x_2 cdot bar z_2 cdot %rho_alu #~~~~~# %THETA^( A )_2 #{}={}# m_2 over 12 cdot ( {bar y_2}^2 + {bar x_2}^2 ) + m_2 cdot ( l_K^2 over 4 + l_{overline{K2}}^2 ) ## m_3 #{}={}# bar bar y_3 cdot bar x_3 cdot bar z_3 cdot %rho_alu #~~~~~# %THETA^( A )_3 #{}={}# m_3 over 12 cdot ( {bar y_3}^2 + {bar x_3}^2 ) + m_3 cdot ({{bar y}_overline{AS_3}}^2 + {{bar x}_overline{AS_3}}^2)## m_4 #{}={}# %pi over 2 cdot r_4^2 cdot bar z_4 cdot %rho_alu #~~~~~# %THETA^( A )_4 #{}={}# { m_4 cdot r_4 ^2 } over { 2 } + m_4 cdot l_K^2 over 2 ## m_5 #{}={}# m_Servo #~~~~~# %THETA^( A )_5 #{}={}# m_5 over 12 cdot ( {bar y_5} ^2 + {bar x_5}^2 ) + m_5 cdot( {{bar y}_overline{AS_2}}^2 + {{bar x}_overline{AS_2}}^2 ) ## m_6 #{}={}# m_Motor #~~~~~# %THETA^( A )_6 #{}={}# m_6 cdot { (r_6^2 + l_K^2)} over 2 ## m_K #{}={}# sum from{i=1} to{6} m_i #~~~~~# %THETA^( A )_K #{}={}# sum from{ i=1 } to { 6 } %THETA^( A )_i ## m_7 #{}={}# %pi cdot r_7^2 cdot bar z_7 cdot %rho_alu #~~~~~# %THETA^( B )_7 #{}={}# m_7 cdot r_7^2 over 2 ## m_8 #{}={}# 3 cdot l_8 cdot b_8^2 cdot %rho_alu #~~~~~# %THETA^( B )_8 #{}={}# { m_8 cdot b_8 over 2 } +3 cdot m_8 cdot ( l_8 + r_7 )^2 ## m_9 #{}={}# bar z_9 cdot %pi cdot (r_9,A^2 - r_9,I^2) cdot %rho_alu#~~~~~# %THETA^( B )_9 #{}={}# m_9 cdot( r_9,A^2 + r_9,I^2 ) over 2 ## m_R #{}={}# sum from { i=7 } to { 9 } m_i #~~~~~# %THETA^( B )_R #{}={}# sum from { i=7 } to { 9 } %THETA^( B )_i }

An Hand der vorläufigen Konstruktion können die Massen und Trägheitsmomente bestimmt werden. Hieraufhin werden die Anforderungen an den Motor ermittelt und ggf. Anpassungen an der Konstruktion vorgenommen.

matrix{ l_K #{}={}# 15cm #~~~~~# l_D #{}={}# 12cm #~~~~~# bar z_1 #{}={}# 0.4cm ## bar y_2 #{}={}# 4cm #~~~~~# bar x_2 #{}={}# 7cm #~~~~~# bar z_2 #{}={}# 0.3cm ## bar y_3 #{}={}# 4cm #~~~~~# bar x_3 #{}={}# 1cm #~~~~~# bar z_3 #{}={}# 2.5cm ## r_4 #{}={}# 2cm #~~~~~# bar z_4 #{}={}# 0.3cm #~#~#~#~ ## bar y_5 #{}={}# 2.6cm #~~~~~# bar x_5 #{}={}# 3cm #~~~~~# z_5 #{}={}# 1.2cm ## r_6 #{}={}# 2cm #~#~#~#~#~#~#~#~ ## r_7 #{}={}# 1.1cm #~~~~~# bar z_7 #{}={}# 1cm #~#~#~#~ ## bar l_8 #{}={}# 4cm #~~~~~# b_8 #{}={}# 0.4cm #~#~#~#~ ## r_9,A #{}={}# 5.5cm #~~~~~# r_9,I #{}={}# 4.5cm #~~~~~# bar z_9 #{}={}# 0.4cm }
Damit der Würfel stabilisiert werden kann muss der Motor ein Moment erzeugen, welches groß genug ist um im geforderten Arbeitsbereich eine Winkelbeschleunigung in Richtung des Sollwinkel zu erzeugen. In diesen Betrachtungen wird angenommen, dass die Winkelgeschwindigkeiten des Körper und der Schwungmasse gleich null sind. Durch nullsetzen der Winkelbeschleunigung ergibt sich der Verlauf des minimalen Motormoments über den entsprechenden Ausfallwinkel.

matrix{ ddot %phi_b cdot %THETA^(A)_G # {} = {} # alignl ( m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot sin( %phi_b ) - T_M ## T_M # {} = {} # alignl (m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot sin(%phi_b) }

Bei der Auswahl des Motors muss beachtet werden, dass höhere Momente nötig sind um äußere Störungen und Winkelgeschwindigkeiten zu kompensieren. Außerdem ermöglicht ein höheres Motormoment die Verkürzung der Ausregelzeit.

Die zweite Anforderung an den Motor ist die maximale Drehzahl, diese wird benötigt um den Würfel aufzurichten. Bei dieser Untersuchung wird angenommen, dass der Stoß vollkommen unelastisch ist. Deshalb muss der Motor eine Drehzahl erbringen, welche größer als die berechnete ist.
An Hand des Energieerhaltungssatzes lässt sich die erforderliche Anfangsgeschwindigkeit des Körper bestimmen, um den Würfel aufzurichten.

matrix{ 1 over 2 cdot ( %THETA^(B)_w + %THETA^(A)_b + m_w cdot l^2 ) cdot dot %phi_b^2 # {}={} #int from{%phi_{b,0}} to{%phi_{b,1}} (m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot sin(%phi_b) %delta %phi_b # {} ## 1 over 2 cdot ( %THETA^(B)_w + %THETA^(A)_b + m_w cdot l^2 ) cdot dot %phi_b^2 # {}={} # ( m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot (1 - 1 over {sqrt2} ) # alignr(I) }

Mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes kann der Zusammenhang zwischen der Radgeschwindigkeit und Geschwindigkeit des Körpers ermittelt werden.
matrix { %THETA^(B)_w cdot dot %phi_w # { } = { } # ( %THETA^(B)_w + %THETA^(A)_b + m_w cdot l^2 ) cdot dot %phi_b # alignr ( II ) }

Durch auflösen von (II) nach der Winkelgeschwindigkeit des Körpers und Einsetzen in (I) ergibt sich.
matrix { dot %phi_b # { } = { } # { %THETA^(B)_w cdot dot %phi_w } over {%THETA^( B )_w + %THETA^( A )_b + m_w cdot l^2} ## { (dot %phi_w cdot %THETA^(B)_w)^2 } over { %THETA^( B )_w + %THETA^( A )_b + m_w cdot l^2 } # { } = { } # ( m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot (2 - sqrt2 ) ## dot %phi_w^2 # { } = { } # ( m_b cdot l_b + m_w cdot l) cdot g cdot (2 - sqrt2 ) cdot { {%THETA^( B )_w + %THETA^( A )_b + m_w cdot l^2 } over{ (%THETA^(B)_w)^2 }} }

Mit den approximierten Werten wird die nötige Drehzahl bestimmt.
dot %phi_R = 2326 cdot min^-1